## Slide 1
gridInputPower
outputHomePower
outputPackPower
packInputPower
solarInputPower
Power
Total
upstream
downstream
tasmota - Hausanschluss
zendure - solar+battery
Aktuelle Leistung am Hausanschluss. Positiv oder negativ
Absoluter Zählerstand, läuft nur vorwärts (bleibt bei Einspeisung stehen)
Identisch Power, wenn Power < 0
Identisch Power, wenn Power > 0
Aktuelle Leistung aller Solar Panels gemeinsam
Aktuelle Leistung, die in die Batterien fließt
Aktuelle Leistung, die von den Batterien ins Haus läuft
Aktuelle Leistung, die ins Haus läuft (solar+Batterien)
Aktuelle Leistung, vom Haus in zendure (und letztlich in die Batterien) läuft
bucket: smarthome
bucket: smarthomederived derived from raw data by tasks
green_injected
Täglich integrierte Energie, die von zendure ins Heimnetz eingespeist wurde abzüglich der Energie, die vom Netz in zendure reinfloß
green_upstream
Täglich integrierte Energie, die ins Versorgernetz eingespeitst wurde
green_used
Täglich integrierte Energie, die von zendure kommt und im Heimnetz verbleibt
solarInputPower
Täglich integrierte Energie, über alle Panels erzeugt wird
outputPackPower
Täglich integrierte Energie, die in die Batterie floß
packInputPower
Täglich integrierte Energie, die aus der Batterie kam
outputHomePower
Täglich integrierte Energie, die ins Haus floß
gridInputPower
Täglich integrierte Energie, die vom Haus in zendure floß
swm_used
Tägliche Energie, die aus dem Versorgernetz ins Heimnetz kam (als Differenz zum letzten Wert des Vortags)